Różanka, dn. 14.02.2023 r.

DAG.241-II.4.23

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  pod nazwą „Wykonanie zabudowy  meblowej  w Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

(na podstawie Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” Nr 1/2021  w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości niższej niż 130 000 zł.).

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy meblowej w dwóch pomieszczeniach:

  - Kuchenka oddziałowa, w rozkładzie zgodnym  z  dołączonym rysunkiem poglądowym, zabudowa składająca się z:

    - szafka stojąca na nóżkach o wymiarach 800x460x720 mm, w środku jedna półka  z możliwością regulacji wysokości – w ilości 4 szt.

    - szafka stojąca na nóżkach wymiarach 400x460x720 mm, w środku w górnej części szuflada o wysokości 15 cm, w dolnej części szafka z drzwiczkami wypełniona jedną półką z możliwością regulacji wysokości – w ilości 2 szt.

    - szafka stojąca na nóżkach wymiarach 300x460x720 mm, w środku jedna półka                 z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 800x300x716 mm, w środku dwie półki                                z możliwością regulacji wysokości – w ilości 4 szt.

    - szafka wisząca z ociekaczem o wymiarach 800x300x716 mm – w ilości 2 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 400x300x716 mm, w środku dwie półki                                 z możliwością regulacji wysokości – w ilości 2 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 300x300x716 mm, w środku dwie półki                                 z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

  - Gabinet zabiegowy,   w rozkładzie zgodnym z dołączonym rysunkiem poglądowym, zabudowa składająca się z:

    - szafka stojąca na nóżkach o wymiarach 800x460x720 mm, w środku jedna półka z możliwością regulacji wysokości – w ilości 2 szt.

    - szafka stojąca na nóżkach o wymiarach 600x460x720 mm, w środku trzy szuflady o wysokości 1 x 200mm i 2 x 300mm – w ilości 2 szt.

    - szafka stojąca na nóżkach, narożna o wymiarach 600x1200x720mm, w środku jedna półka z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

    - szafka stojąca  na nóżkach o wymiarach 600x460x720mm, w środku jedna półka                              z możliwością regulacji wysokości  - w ilości 1 szt.

    - szafka stojąca na nóżkach o wymiarach 500x460x720 mm, w środku jedna półka       z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

    - szafka stojąca na nóżkach o wymiarach 600x700x1250 mm, w środku cztery półki z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

    - szafka na blacie o wymiarach 600x600x450 mm, w środku jedna półka                            z możliwością regulacji wysokość, drzwiczki otwierane do góry – w ilości 1 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 600x300x950mm, w środku trzy półki z możliwością regulacji wysokości – w ilości 3 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 800x300x950mm, w środku trzy półki z możliwością regulacji wysokości – w ilości 2 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 500x300x950mm, w środku trzy półki z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

    - szafka wisząca o wymiarach 600x300x950mm, w środku dwie półki z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

    - szafka wisząca z ociekaczem o wymiarach 800x300x950 mm – w ilości 1 szt.

    - biurko o wymiarach 1500x700x760mm, wyposażone w szufladę o wys. 200 mm oraz szafkę  wyposażoną w półkę z możliwością regulacji wysokości – w ilości 1 szt.

- Wymagania dotyczące jakości produktu z którego zostanie wykonana zabudowa

- korpus i fronty z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,

- wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,

- wnętrze posiadające nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości,

- półki płytowe, wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,

- półki wyposażone w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki,

- elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju),

- zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kącie otwarcia minimum 100o, z regulacją w trzech płaszczyznach,

- uchylne drzwi wyposażone w zamki jednopunktowe, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi i możliwością zastosowania klucza matki tzw. "master-key" (dotyczy wyłącznie zabudowy gabinetu zabiegowego),

- uchylne drzwi i panel czołowy szuflady w zabudowie kuchenki oddziałowej wyposażone  w uchwyty rodzaj uchwytu do uzgodnienia z Zamawiającym,

- korpus szuflad wykonany z płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PVC w kolorze płyty, dno szuflady wykonane z płyty melaminowanej,

- szuflady na prowadnicach łożyskowych, przystosowane do obciążenia minimum 35 kg, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania lub kryte pod dnem szuflady.

3.  Ze względu na specyfikę wyposażanych pomieszczeń Zamawiający wymaga by dostarczone wyposażenie charakteryzowało się wysoką jakością i było odporne na intensywną eksploatację.

4. Dostawa wyposażenia obejmuje transport, wniesienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

5.  Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nie może nosić żadnych śladów użytkowania, nie może pochodzić z ekspozycji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

6. Konstrukcja mebli na wymiar powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wszystkie meble na wymiar powinny uwzględniać parametry wskazane w opisach.

7. Kolorystyka płyt meblowych do uzgodnienia z Zamawiającym (preferowana kolorystyka zabudowy  w kuchence oddziałowej  korpus - kolor szary, fronty i blat  - w kolorze dąb, zabudowa w gabinecie zabiegowym  korpus w kolorze białym, fronty kolor magnolia połysk, blat w kolorze dąb)

8. Blaty na szafkach dolnych zabudów meblowych (tzw. kuchenne) powinny być wykonane w technologii postformingowej, o grubości nie mniejszej niż 38mm, kolor do wyboru przez Zamawiającego w minimum 8 kolorach (w tym grafitowym, szarym).

9. Wszystkie meble stojące powinny być na nóżkach z możliwością regulacji wysokości. Preferowana wysokość nóżek 10 cm. Zamawiający wymaga by nóżki mebli w zabudowach były niewidoczne, zabudowane cokołem z materiału PVC; pomiędzy podłogą a listwą (cokołem) powinna być umieszczona uszczelka, umożliwiająca mycie podłogi bez zamakania cokołu; montaż cokołów powinien umożliwiać ich swobodny demontaż (jeżeli będzie to konieczne), cokół montowany „na wcisk” do nóżek.

10. Po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca:

- sporządzi inwentaryzację wyposażanych pomieszczeń, w celu ostatecznego dopasowania wymiarów zabudów meblowych do wymiarów pomieszczeń,

- przekaże Zamawiającemu do wyboru i akceptacji próbki płyt meblowych i ich kolorystykę, blatów postformingowych i ich kolorystykę, wzory uchwytów, itp.

11. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Przewidywany termin realizacji umowy: do 31.03.2023 r.

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę należy wyliczyć wypełniając załącznik nr 2 (ofertę cenową), cena powinna być podana w kwotach brutto, wraz z podatkiem VAT.

- Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres obowiązywania umowy.

Oferta cenowa powinna zawierać następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – oświadczenie poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

- Załącznik nr 2 – oferta cenowa.

Miejsce i termin składania oferty cenowej:

- Oferty cenowe należy składać w formie elektronicznej  w  terminie do dnia 21.02.2023 r. do godz. 1200 na adres e-mail dps@senior.com.pl.

- Oferta cenowa złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

- Złożenie ofert cenowych nie musi skutkować zawarciem umowy.

- Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków zamówienia.

- Formularz oferty cenowej można pobrać nieodpłatnie na stronie internetowej www.senior.com.pl w podzakładce przetargi.

- Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowego  postępowania udzielane są w godz.700-1500. Osobami uprawnionymi do kontaktów  z Wykonawcą jest: Andrzej Lis, Anna Łobko -  nr tel. 82 5718 116, 82 5718 117,  adres e- mail: dps@senior.com.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- szczegółowa klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior”, ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa, e-mail: dps@senior.com.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),  dane kontaktowe inspektora: e-mail: iod@senior.com.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” w wybranym przez Zamawiającego trybie postępowania. Jest to działanie przez administratora w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 869) lub inne przepisy prawa

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający.

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 71 oraz art. 74 ustawy Pzp;

Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

5) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:

-	ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;

-	z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie tych danych jest wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu.

10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

11) Tryb postępowania – art. 2 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz Regulamin zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. zgodnie z zarządzeniem  Nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”.

DYREKTOR

(-)  Andrzej Lis

Sporządziła:

Anna Łobko

Załącznik nr 1

................................................                                                        …………………..................

(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                       (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w złożeniu oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą  „Wykonanie zabudowy meblowej  w Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

oświadczam, że:

- Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Jestem zarejestrowany w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…....................................................

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2

………………………………..

(Nazwa Wykonawcy)

# OFERTA CENOWA

  - Oferuję wykonanie zamówienia pod nazwą  „Wykonanie zabudowy meblowej  w Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przystąpienia do realizacji zamówienia i uznaję się  związanym określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.   Oświadczam, że niniejsza oferta cenowa oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów                            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.   Składam ofertę cenową na realizację całości zamówienia zgodnie z wypełnionym poniżej formularzem:

| L.p. | Nazwa usługi | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie zabudowy meblowej w kuchence oddziałowej | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Wykonanie zabudowy meblowej w gabinecie zabiegowym | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |

kwota netto  ........................................ zł. +  podatek VAT ……………………….. zł.

kwota brutto ………………………… zł.

(słownie zł.. ...............................................................................................................................).

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy i realizacji zmówienia we wskazanym terminie.

....................................................

(podpis Wykonawcy)

…………………………, dnia ………………………

(miejscowość i data)